数字电视墙解决方案

V1.1

深圳市天视通电子科技有限公司

目录

1.	概述	3

2.	电视墙效果	3

3.	系统连接	5

4.	系统特性	5

5.	主要产品技术规格书	6

6.	系统典型配置清单和	6

详见“附件A：数字电视墙解决方案配置清单及报价.xls”。	6

7.	典型案例：详见“附件H：典型案例列表”。	6

深圳市大亚湾岭澳核电站1：	6

深圳市大亚湾岭澳核电站2：	6

深圳市大亚湾岭澳核电站3：	6

深圳市大亚湾岭澳核电站4：	6

宁德核电站1：	6

宁德核电站2：	6

红沿河核电站：	6

阳江核电站1：	6

阳江核电站2：	6

香港政府船坞（码头）：	6

香港海洋公园：	6

安徽大别山景区(风光互补无线监控)：	6

深圳市东部华侨城	6

新疆土哈油田	6

北京顺义环保局：	6

河南鹤壁市城市监控：	6

## 概述

数字电视墙是针对网络视频监控系统专门设计的监控中心子系统，系统居于IP架构，主要由液晶监视器、监控主机、监控软件、解码器等功能组件构成。

## 电视墙效果

监控数字电视墙是模块化设计，可弹性选配，一般使用摄像点对显示屏按照5:1配置，在电墙的规划时候，应由摄像点的数量来决定建设规模。典型的电视墙由1个主屏+多个子屏构成，主屏采用大尺寸LCD连监控PC主机，子屏采用小尺寸的LCD接解码器构成。主屏可以全屏看某路焦点摄像机，也可以同时多画面同时监视多路图像，子屏设定10秒钟的轮巡5路监控。

1+8效果：

主屏采用1台52寸液晶电视，16:9显示比，通过UC控制，能显示单、多画面4:3的图像，不会导致变形。电视机外尺寸为W1243.0×D108.0×H736.0 mm，直接悬挂在墙上，没有必要使用定做铁皮柜，监控主机摆放在操作台上，该电视机与主机只有1条线连接。

子屏采用4台19寸液晶监视器，4:3显示比，解码器输出单画面D1图像。其外尺寸为W421.7×D66.3×H360.5 mm，通过3台垂直排列，达到与主频接近的尺寸。监视器直接悬挂在墙上，没有必要使用定做铁皮柜，解码器藏于监视器后面，4个子屏只需要一条网线就可以连接到监控网内。

该电视墙整体简洁、美观豪华。

1+18效果：

主屏采用1台55寸液晶电视，16:9显示比，通过UC控制，能显示单、多画面4:3的图像，不会导致变形。电视机外尺寸为W1318.5×D 30.5×H 817mm，直接悬挂在墙上，没有必要使用定做铁皮柜，监控主机摆放在操作台上，主机与电视机只有1条HDMI线连接，即可解决图像和声音的传输。整体美观豪华。

子屏采用18台17寸液晶监视器，4:3显示比，解码器输出单画面D1凸显。其外尺寸为W384.2×D66.3×H330.6 mm，通过3台垂直排列，达到与主频接近的尺寸。监视器直接悬挂在墙上，没有必要使用定做铁皮柜，解码器藏于监视器后面，9个子屏只需要一条网线就可以连接到监控网内。

该电视墙整体简洁、美观豪华。

监控操作台：

摆放与电视墙前，一般1～3位座席操作台组成，中间座席是主监控，右边是子屏控制台，左边是副监控。

## 系统连接

主屏与监控主机1条HDMI连线连接，支持1080P全高清传输，即可解决图像9路D1的同屏显示。

子屏与解码器连接，每个子屏需要配置1台解码器，采用小尺寸的LCD接解码器构成，每组子屏的解码器通过LAN连接到交换机。

## 系统特性

与传统的CCTV相比，数字监控电视墙具备集成度高、系统简洁、成本低、弹性扩展等特性。

处理器不断的提高，使很多原需要硬件解决的问题，全部集成到一台PC上，配合软件功能，使系统集成度比传统系统高的多。

数字监控电视前简洁的关键在于其数字矩阵，完全使用软件代替原来的视频矩阵设备，软件功能代替硬件设备是发展的需要，让系统大大简化，并且降低了成本。

系统的组件基于IP架构，对系统的扩容、合并等都非常灵活，只需要添加相应的功能组件即可，无需废除原来的任何设备。

## 系统典型配置清单和主要产品技术规格书

## 详见“附件A：数字电视墙解决方案配置清单及报价.xls”。

## 网络解码器，详见“TS110ser_CN_V2.2.pdf”。

## UC统一客户端，详见“UC_CN_V1.0.pdf” 。

## 典型案例：详见“附件H：典型案例列表”。

深圳市大亚湾岭澳核电站

宁德核电站

红沿河核电站

阳江核电站

香港政府船坞（码头）

香港海洋公园

安徽大别山景区(风光互补无线监控)

深圳市东部华侨城

新疆土哈油田

北京顺义环保局

河南鹤壁市城市监控

# Text boxes

19

19

19

52

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

55

HDMI连线,1080P全高清传输

摄像设备

操作台

主屏

子屏A1

网络传输

电视墙

鼠标键盘

19

2.6M

17

17

19

···

子屏An

子屏B

1.2M

4.0M

17

LAN

TS110R

0.8M

17

TS806TW05

17

电脑音箱盘

17

TS806TW11

19

19

19

TS803S

TS814S

TS806T

CVBS信号,同轴电缆连线

TS804S

子屏Bn

TS110R

交换机TS110R

TS110R

···

PC+UC数字矩阵

TS110R

双屏异步显，管理子屏示

交换机TS110R